## Slide 1: 小型仿生跳跃滑翔运动装置 – 中期答辩
无62 毕骏达 指导教师：孙忆南

## Slide 2: 硬件部分
元件选型
机械设计
选材制造

## Slide 3: 元件选型
NanoPi Duo2 全志H3开发板
2S航模锂电池
OV5640摄像头
4.3g数字舵机
FOC电机控制板
机翼：碳纤维杆+风筝皮
铝合金CNC减速器
（减速比19.6:1）
3D打印接头
主体结构：碳纤维板
2305无刷电机
BNO080
九轴IMU

## Slide 4: 模型展示
[点击此处打开SolidWorks]

## Slide 5: 仿真视频
跳跃运动 && 伸展运动
拆解动画

## Slide 6: 制造
碳纤维板（组装前忘拍照了）
切割CAD图

## Slide 7: 制造
3D打印接头
模型预览

## Slide 8: 制造
减速器模型
CNC铝合金

## Slide 9: 制造
半成品实物
机翼设计图

## Slide 10: 制造
ST FOC电机控制板
PCBA

## Slide 11: 软件部分
电机控制
ROS通信
视觉SLAM

## Slide 12
NanoPi Duo2
OV5640
MIPI CSI
舵机
PWM
FOC控制板
UART
5V稳压模块
2S锂电池
电机

## Slide 13: 电机控制
FOC（Field Oriented Control）：磁场定向控制
优点：电机转矩平稳、噪声小、效率高，并且具有高速的动态响应

## Slide 14: 空载测试
平稳启动测试：
4s内
0-3300rpm
快速启动测试：
120ms内
0-10000rpm
行程≈0.12*10000/60/2=10(r)

## Slide 15: 带减速器测试
平稳启动测试：
2.5s内
0-1000rpm
大齿轮约转1圈
快速启动测试：
120ms内
0-10000rpm
行程≈0.12*10000/60/2=10(r)

## Slide 16: 嵌入式系统
Ubuntu 16.04+ROS Kinetic 
OpenCV读取摄像头 
编译ORB-SLAM 
移植BNO080驱动 
DEMO!

## Slide 17: 规划回顾
································································
··························进行中

## Slide 18: 感谢聆听~